ACESSE NOSSO SITE WWW.LIGHTTUNING.COM.BR

ACESSE O NOSSO VIDEO ABRINDO O FAROL  APERTE CTRL E CLIQUE A AQUI

| O passo seguinte é colocar os arcos dentro do farol. Em primeiro lugar, temos que abrir o farol, tirando a sua lente. Isto pode ser feito de diversas formas, aquecendo em uma boca do fogão, com soprador térmico/secador de cabelo até derreter o silicone. Este passo requer muita paciência, pois dependendo da cola, pode demorar um pouco até que derreta. Tome cuidado com a cola derretida pois ela tem tendência a grudar em qualquer objeto próximo. Você pode usar uma faca ou um chave de fenda para tirar a cola. Lembrando que para fixar os arcos pode-se utilizar o mesmo silicone usado para fechar o farol. |
| --- |
| Cola derretida | Partes do farol separadas com o Angel Eye já colado ao projetor |
| Cole o Angel Eye usando silicone adesivo. Apliquei apenas uma pequena porção de silicone para colar. |
| A seguir é preciso colocar a lente do farol de volta. Use silicone para vidro. Assim que aplicar o silicone coloque a lente no lugar não economize. Lembre-se de colocar pressão para firmar a lente no local e não deixar passagens de ar(por onde entrará água depois). Você pode usar grampos ou alicates para fazer pressão e não precisar ficar segurando a lente no lugar. |
| Farol sem o Angel Eye | Farol com Angel Eye |
| Angel Eye originalmente com luz halógena | Alicates pressionando a lente |
| Finalmente, coloque o farol de volta do carro. Pode-se conectar a uma chave independente, a do farol, ligar a lanterna, a seta, etc. O alarme também pode ser conectado, então quando armado ele piscará 1 vez ao ser armado e 2 vezes ao ser desarmado. |